## Slide 1
Procesi gorenja i gašenja
Ivan Lepčić, mag. ing. sec.
Modul 2, Križevci 2026

## Slide 2
GORENJE
Kemijski proces oksidacije gdje se goriva tvar burno spaja s kisikom iz zraka uz oslobađanje topline, svjetlosti i produkata gorenja
Što je gorenje?

## Slide 3: Osnovni uvjeti gorenja
Prisustvo gorive tvari
Prisustvo kisika iz zraka ili nekog drugog oksidansa
Dovoljna količina topline da se postigne temperatura paljenja
Slobodno odvijanje lančanih reakcija

## Slide 4: Oskidans
Tvari koje mogu upaliti gorivu tvar ili podržati njeno gorenje
Kisik
Klor, vodikov peroksid, dušična kiselina, kalijev nitrat, amonijev nitrat, natrijev peroksid

## Slide 5: Kisik
Dio je zraka
Ima ga 21 %, ostalo je dušik 78 %, ostatak 1 % su plemeniti plinovi, CO2 i vodena para
Min 15 % za gorenje
Za čovjeka je granica 15 %, a ispod 10 % smrt

## Slide 6: Tetraedar gorenja

## Slide 8: Vrste gorenja
POTPUNO
odvija se uz dovoljnu količinu kisika
Dobiveni plinoviti produkti gorenja i kruti ostatak nisu više zapaljivi
Nema pojave dima
Plinovita para i ugljični dioksid

## Slide 9: Vrste gorenja
Nepotpuno
Odvija se uz nedovoljnu količinu kisika
Dobiveni produkti gorenja mogu se ponovo upaliti
Plinoviti produkti gorenja u smjesi za zrakom čine eksplozivnu smjesu
Gori uz obilje dima

## Slide 10: Podjela tvari
TVARI
NEGORIVE
GORIVE
TEŠKO GORIVE
(815,6°C/5 min)
LAKO GORIVE

## Slide 11: Što je požar?
Samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru
Nanosi materijalnu štetu
Ugrožava živote

## Slide 12: Razredi požara
A razred požara
B razred požara
C razred požara
D razred požara
F razred požara

## Slide 13: A razred požara
Požari krutina
Gore plamenom uz stvaranje žara
Drvo, tekstil, papir, sintetski materijali…
Tim razredom nisu obuhvaćeni metali

## Slide 14: B razred požara
Požari tekućina
Gore samo plamenom
Benzin, etanol, aceton…
Neke krutine koje se u požaru rastale i kao takve nastave gorjeti (parafin, plastične mase)

## Slide 15: C razred plinova
Požari plinova
Gorenje se odvija samo plamenom
Zemni plin, propan-butan, acetilen…

## Slide 16: D razred požara
Požari metala
Gorenje se odvija samo žarom
Magnezij, aluminij, željezo…

## Slide 17: F razred požara
Požari masti i ulja biljnog i životinjskog porijekla
Gore intenzivnim i stabilnim plamenom

## Slide 18: Procesi gašenja
SREDSTVA ZA GAŠENJE
Tvari koje mogu pogasiti požar
- ali da pritom ne načine veću štetu od požara

## Slide 19: Procesi gašenja
Gašenje se ostvaruje uklanjanjem jednog ili više uvjeta gorenja
Uvjeti gorenja | Učinci gašenja | Sredstvo s kojim se ostvaruje učinak
Goriva tvar | Uklanjanje gorive tvari | Mehanički pribor
Izvor topline | Ohlađivanje | Voda, CO2
Prisustvo oksidansa | Ugušivanje | Inertni plinovi, pjena, prah, priručna sredstva
Nesmetano odvijanje lančanih reakcija | Inhibiranje | Haloni, retardanti, prahovi

## Slide 20: Vodena sredstva za gašenje
VODA
Najjeftinije i najpristupačnija
Primarno ima ohlađujući učinak
Ovisno o vrsti mlaza može imati i ugušujući učinak
Povećava svoj volumen 1700 puta kod isparavanja

## Slide 21: Vodena sredstva za gašenje
VODA
Uzima se neposredno iz prirode
Lako se prevozi i čuva
Jednostavna upotreba
Brz učinak gašenja ohlađivanjem
Neškodljiva za okoliš

## Slide 22: Vodena sredstva za gašenje
VODA
Dobar je vodič električne energije
Problemi zimi
Ne smiju se gasiti tvari inkompatibilne s vodom

## Slide 23: Vodena sredstva za gašenje
PJENA
Polustabilna masa sastavljena od bezbroj sitnih mjehurića ispunjenih zrakom ili CO2
Dobiva se kada sredstvo koje stvara pjenu, PJENILO razrijedi u vodi pa se takvoj otopini mehanički ubacuje zrak ili CO2
Gasi ugušujuće (70%) i ohlađujuće (30%)

## Slide 24: Vodena sredstva za gašenje
PJENA
Dijeli se prema ekspanziji
- teška pjena (do 20)
- srednja pjena ( 21 do 200)
- laka pjena (201 na više)

## Slide 25: Vodena sredstva za gašenje
RETARDANTI
Na otvorenom prostoru
Na prostor koji nije zahvaćen požarom
Smanjuje gorivost ili ju čini negorivom

## Slide 26: Vodena sredstva za gašenje
MOČILA ili supresanti
Izbacuju se izravno na požar
Pojačavaju rashladno djelovanje vode
Poboljšavaju prodiranje vode u gorivu tvar

## Slide 27: Nevodena sredstva za gašenje
PRAH (S, ST)
Fino samljevene čestice anorganskih soli
Potreban potisni plin da ih se izbaci iz aparata
Izuzetno učinkoviti za gašenje tekućina i plinova
Oznake BC i ABC

## Slide 28: Nevodena sredstva za gašenje
PRAH
Za gašenje požara metala koriste se specijalni prahovi (oznake M ili D)
Gasi požar inhibitorski ili antikatalitički
Sprječava odvijanje lančanih reakcija
Dodatno gasi i ugušujuće

## Slide 29: Nevodena sredstva za gašenje
UGLJIČNI DIOKSID
Djeluje ugušujuće i vrlo malo ohlađujuće
Za gašenje svih vrsta požara
U zatvorenom prostoru
Ne provodi el. energiju
Za manje požare klase B i C

## Slide 30: Nevodena sredstva za gašenje
HALONI i ostala plinovita sredstva
Halon 1301 i 1211
Gase inhibirajuće
1993. prekinuta proizvodnja
Zamjenska sredstva koja gase inhibirajuće i ugušujuće (najpoznatiji FM200 i Inergen)

## Slide 31: Nevodena sredstva za gašenje
Priručna sredstva za gašenje
Svako sredstvo koje brzo i djelotvorno može ugasiti početni požar
Gase ugušujući učinkom
- Pijesak
- Prekrivaći

## Slide 32: Pitanja
Što je gorenje?
Koji su uvjeti gorenja?
Što su oksidansi i navedi neke?
Što je požar?
Navedi i objasni razrede požara.

## Slide 33: Pitanja
Što je gašenje?
Nabroji metode gašenja.
Koja su sredstva za gašenje?
Objasni vodu kao sredstvo za gašenje.
Objasni prah kao sredstvo za gašenje.