## Slide 1
PROTUPOŽARNA PREVENTIVA / MODUL 2
PROTUPOŽARNA
PREVENTIVA
Ukloniti opasnost prije nego postane intervencija.
OSPOSOBLJAVANJE ZA ZVANJE VATROGASAC
3 SATA TEORIJE / VOA - MODUL 2 / 2026.
PREPOZNAJ.
UKLONI.
DOJAVI.
GORIVO
smanji / odvoji
PALJENJE
ukloni izvor
ŠIRENJE
otkrij / ograniči
Notes: Otvorite predavanje porukom: najbolja intervencija je ona koju preventiva učini nepotrebnom. Najavite dva ishoda iz službenog programa: izvori paljenja i mjere u objektima, poljoprivredi i šumarstvu.

## Slide 2
PLAN PREDAVANJA
02 / 36
Tri sata. Dva propisana ishoda.
Sadržaj je usklađen s programom temeljnog osposobljavanja za zvanje Vatrogasac.
Izvor: NN 12/2025, Program temeljnog osposobljavanja, Modul 2, Protupožarna preventiva.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
01 / IZVORI PALJENJA
Prepoznati tipične izvore i ukloniti uvjete nastanka požara.
02
02 / OBJEKTI
Opasnosti i mjere zaštite u stambenim i javnim objektima.
03
03 / OTVORENI PROSTOR
Poljoprivreda i šumarstvo: spriječiti požar prije širenja.
ISHOD PREDAVANJA
Polaznik može uočiti rizično ponašanje ili stanje i navesti neposrednu preventivnu mjeru.
Notes: Povežite predavanje s lokalnim iskustvom DVD-a. Polaznicima najavite da završavaju s pet kratkih pitanja i primjenom na svakodnevne situacije.

## Slide 3
PROTUPOŽARNA PREVENTIVA
03 / 36
01
Preventiva je prva obrana
Požar ne počinje iznenada: prije plamena postoje gorivo, kisik i izvor paljenja.
TEORIJA / PREPOZNAJ - UKLONI - DOJAVI
MODUL 2
Notes: Ovaj kratki uvod obnavlja vezu s predmetom Procesi gorenja i gašenja, ali fokus zadržite na djelovanju prije požara.

## Slide 4
OSNOVNA LOGIKA
04 / 36
Prekini lanac prije plamena
Preventivna mjera djeluje na uvjet nastanka, širenja ili kasnog otkrivanja požara.
Izvor: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 1.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
GORIVA TVAR
papir, drvo, plin,
suha trava
+
02
KISIK
zrak u prostoru
ili na otvorenom
+
03
IZVOR PALJENJA
plamen, iskra,
vruća površina
PREVENTIVA NAJČEŠĆE UKLANJA TREĆI UVJET: IZVOR PALJENJA.
Notes: Postavite pitanje: što je najlakše ukloniti u domu ili vatrogasnom domu? Vodite prema izvoru paljenja i odvajanju gorivog materijala.

## Slide 5
PREVENTIVNA RADNJA
05 / 36
Od uočene opasnosti do mjere
Vatrogasac ne treba samo prepoznati opasnost, nego predložiti izvedivu radnju.
Izvor: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 1. i 15.-17.
MODUL 2 / VATROGASAC
UOČI
produžni kabel
ispod tepiha
PROCJENI
zagrijavanje +
gorivi materijal
UKLONI
isključi i
zamijeni kabel
PROVJERI
prolaz čist,
oprema dostupna
Cilj: opasnost uklonjena prije nego je potreban poziv za intervenciju.
Notes: Neka polaznici ponude jedan primjer iz doma, škole ili vatrogasnog doma i prevedu ga u četiri koraka.

## Slide 6
PROTUPOŽARNA PREVENTIVA
06 / 36
02
Izvori paljenja
Prepoznaj energiju koja može zapaliti gorivu tvar - zatim je ukloni ili odvoji.
TEORIJA / PREPOZNAJ - UKLONI - DOJAVI
MODUL 2
Notes: U ovom dijelu koristite primjere iz dostavljene prezentacije: otvoreni plamen, zagrijane površine, električna energija i zapaljive tekućine.

## Slide 7
IZVORI PALJENJA / PREGLED
07 / 36
Sedam izvora koje treba prepoznati
Izvor paljenja je energija koja u povoljnim uvjetima može zapaliti gorivu tvar.
Izvori: dostavljena prezentacija; NN 12/2025, Modul 2 / Protupožarna preventiva.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Otvoreni plamen
šibica, svijeća, plamenik
02
Žar i pušenje
opušak, pepeo, roštilj
03
Vruće površine
peć, dimnjak, ispuh
04
Električna energija
luk, kratki spoj, zagrijavanje
05
Mehanička iskra
brušenje, rezanje, zavarivanje
06
Statički elektricitet / munja
električno pražnjenje
07
Kemijska reakcija
samozagrijavanje sijena ili krpa
Notes: Ovo je temeljni popis za ponavljanje. Nakon pregleda svaki je izvor obrađen pojedinačno na sljedećim slajdovima. Naglasite da zapaljive tekućine nisu izvor paljenja, nego goriva tvar čije pare mogu susresti jedan od izvora.

## Slide 8
01 / OTVORENI PLAMEN
08 / 36
Plamen odmah predaje toplinu gorivoj tvari
Šibica, svijeća, plinski plamenik, otvorena vatra i spaljivanje stvaraju izravan izvor paljenja.
Izvori: dostavljena prezentacija; Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22.
MODUL 2 / VATROGASAC
GDJE GA NALAZIMO
Vidljiv izvor
Kuhinja, radionica, ložište, roštilj ili spaljivanje na otvorenom.
MJERA
Nadzor i odvajanje
Ne ostavljati bez nadzora; ukloniti gorivo; potpuno ugasiti nakon uporabe.
PRAVILO ZA PAMĆENJE
Bez nadzora nema otvorenog plamena.
Notes: Zatražite primjer gdje se u domu ili DVD-u koristi otvoreni plamen. Posebno istaknite odvajanje gorivih materijala prije rada.

## Slide 9
02 / ŽAR I PUŠENJE
09 / 36
Opušak ne izgleda opasno, ali dovoljno grije
Žar može satima tinjati u tekstilu, otpadu ili suhoj vegetaciji prije vidljivog požara.
Izvori: dostavljena prezentacija; Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22.
MODUL 2 / VATROGASAC
OPASNOST
Opušak i pepeo
Pušenje u krevetu, neugašeni pepeo, žar iz ložišta ili roštilja.
MJERA
Sigurno odlaganje
Ne pušiti u krevetu; žar potpuno ugasiti i odložiti u negorivu posudu.
TINJANJE SE ČESTO OTKRIJE TEK KADA JE POŽAR VEĆ RAZVIJEN.
Notes: Primjer iz dostavljenog materijala: ne pušiti u krevetu. Objasnite razliku između vidljivog plamena i prikrivenog tinjanja.

## Slide 10
03 / VRUĆE POVRŠINE
10 / 36
Vruća površina može biti izvor paljenja
Dimnjak, peć, grijalica, motor ili ispušni sustav postaju opasni kada zagrijavaju gorivu tvar.
Izvori: dostavljena prezentacija; Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Odmak
Ne skladištiti drva, tekstil ili otpad uz peći, dimnjake i grijalice.
02
Održavanje
Dimnjaci i uređaji za grijanje moraju se koristiti i održavati prema pravilima struke.
03
Nadzor
Privremena grijalica nije rješenje koje se ostavlja uključeno bez kontrole.
PITANJE ZA SKUPINU: gdje su vruće površine u vašem vatrogasnom domu?
Notes: Dopustite polaznicima da označe peć, punjače, kuhinju, garažu i ispušni sustav vozila kao moguće točke pregleda.

## Slide 11
04 / ELEKTRIČNA ENERGIJA
11 / 36
Luk, iskra i pregrijavanje nastaju i bez plamena
Neispravna instalacija ili preopterećeni uređaj mogu zapaliti okolni gorivi materijal.
Izvor: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22; dostavljena prezentacija.
MODUL 2 / VATROGASAC
KABEL I UTIČNICA
oštećen vodič
preopterećen spoj
MJERA
isključiti / prijaviti kvar
UREĐAJ
punjač, grijalica
ili motor
MJERA
ne prekrivati / nadzirati
RAZVOD
improvizacija
ili kratki spoj
MJERA
stručna provjera
Notes: Naglasite da vatrogasac ne popravlja električnu instalaciju bez ovlasti: prepoznaje opasnost, isključuje ako je sigurno i obavještava odgovornu osobu.

## Slide 12
05 / MEHANIČKA ISKRA I VRUĆI RADOVI
12 / 36
Radni postupak može stvoriti izvor paljenja
Brušenje, rezanje i zavarivanje raspršuju iskre ili rastaljene čestice na okolno gorivo.
Izvori: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 43.; dostavljena prezentacija.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Prije rada
Ukloniti ili zaštititi gorive tvari, provjeriti okolinu i osigurati sredstva za gašenje.
02
Tijekom rada
Rad nadzirati; iskre ne smiju odlaziti u pukotine, otvore ili na zapaljivi otpad.
03
Nakon rada
Pregledati mjesto zbog tinjanja i primijeniti dodatne mjere kada je rizik povećan.
VRUĆI RAD IZVAN PREDVIĐENOG MJESTA TRAŽI POSEBNU PROCJENU I MJERE.
Notes: Povežite s člankom 43. Zakona: kod privremeno povećanog rizika osiguravaju se dodatne organizacijske i tehničke mjere.

## Slide 13
06 / STATIČKI ELEKTRICITET I MUNJA
13 / 36
Električno pražnjenje postaje iskra
Opasnost je posebno velika kada su prisutne zapaljive pare, plinovi ili suha vegetacija.
Izvor: nastavna razrada teme "Vrste izvora paljenja i njihovo uklanjanje", NN 12/2025.
MODUL 2 / VATROGASAC
STATIČKI ELEKTRICITET
Pretakanje i pare
Pražnjenje može zapaliti smjesu para i zraka; raditi u propisanim uvjetima i ukloniti izvore iskrenja.
ATMOSFERSKO PRAŽNJENJE
Munja
Prirodni izvor paljenja na otvorenom; nakon nevremena važno je rano opažanje dima.
VIDLJIVOG PLAMENA NEMA - ALI ENERGIJA PALJENJA POSTOJI.
Notes: Ne ulazite u tehničke postupke pretakanja. Polaznik treba znati prepoznati da pare i električno pražnjenje ne smiju biti u istom prostoru.

## Slide 14
07 / KEMIJSKA REAKCIJA I SAMOZAGRIJAVANJE
14 / 36
Požar može nastati bez vanjske iskre
Biološki i kemijski procesi mogu podići temperaturu do tinjanja i zapaljenja.
Izvori: dostavljena prezentacija; sadržaj Modula 2 prema NN 12/2025.
MODUL 2 / VATROGASAC
PRIMJER 01
Sijeno i biljna masa
Vlažno ili zbijeno sijeno može se zagrijavati; pratiti stanje i pravilno skladištiti.
PRIMJER 02
Uljne i masne krpe
Ne ostavljati nagomilane; odlagati u odgovarajuću zatvorenu negorivu posudu.
UPOZORENJE: TOPLINA MOŽE NASTAJATI I IZNUTRA.
Notes: Ovaj izvor paljenja posebno povežite s poljoprivredom: sijeno, biljna masa i spremišta. Pitajte polaznike koje znakove zagrijavanja mogu uočiti.

## Slide 15
GORIVA TVAR / VAŽNA RAZLIKA
15 / 36
Pare gore kada susretnu izvor paljenja
Benzin, otapala i plinovi nisu izvor paljenja, ali stvaraju vrlo opasnu gorivu smjesu.
Izvori: dostavljena prezentacija; Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 1.
MODUL 2 / VATROGASAC
RIZIK
Benzin, otapala, plin
Pare se mogu proširiti do udaljenog izvora paljenja i planuti.
PREVENCIJA
Originalna ambalaža
Držati zatvoreno, odvojeno od topline i koristiti u prozračenom prostoru.
NE ČISTITI ODJEĆU BENZINOM U ZATVORENOM PROSTORU.
Notes: Ovaj primjer je preuzet iz dostavljene prezentacije i vrlo je razumljiv polaznicima: pare mogu stvoriti opasnu smjesu i bez vidljivog izlijevanja.

## Slide 16
VJEŽBA PREPOZNAVANJA
16 / 36
Izvor paljenja -> neposredna mjera
Svaki primjer treba završiti jasnom radnjom, ne samo opisom problema.
Izvor: sadržaj izrađen prema ishodima Modula 2, NN 12/2025.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Opušak u suhoj travi
ugasiti / ukloniti / nadzirati
02
Produžni kabel se grije
isključiti i zamijeniti
03
Brušenje uz piljevinu
ukloniti gorivo / nadzirati rad
04
Zagrijano složeno sijeno
odvojiti / pratiti / prijaviti rizik
Notes: Čitajte samo lijevi stupac i tražite odgovor polaznika prije otkrivanja desnog stupca. Poticati kratke, operativne odgovore.

## Slide 17
PROTUPOŽARNA PREVENTIVA
17 / 36
03
Stambeni i javni objekti
U objektu preventiva sprječava nastanak, ograničava širenje i osigurava izlaz ljudima.
TEORIJA / PREPOZNAJ - UKLONI - DOJAVI
MODUL 2
Notes: Naglasite razliku: u javnom objektu broj i nepoznavanje korisnika prostora povećavaju posljedice zapreka i loše organizacije.

## Slide 18
ZAŠTITA U OBJEKTU / PREGLED
18 / 36
Pet glavnih mjera zaštite od požara
U stambenom i javnom objektu mjere zajedno štite ljude, izlaz i mogućnost početne reakcije.
Izvor: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 10., 15.-18. i 37.-43.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Spriječi nastanak
Ispravne instalacije i uređaji; kontrola plamena, topline i skladištenja.
02
Ograniči širenje
Ne blokirati protupožarna vrata i ne narušavati mjere izvedene u građevini.
03
Osiguraj evakuaciju
Prohodni, označeni izlazi i putevi; vrata dostupna za napuštanje prostora.
04
Omogući dojavu i gašenje
Dostupni aparati i hidranti; sustavi dojave ili gašenja gdje su predviđeni.
05
Organiziraj ljude
Upoznavanje s opasnostima, upute, vježbe i odgovorna provjera stanja.
Notes: Ovo je glavni slajd za pamćenje. Pet mjera neka polaznici povežu s obilaskom vlastitog doma, doma kulture, škole ili vatrogasnog doma.

## Slide 19
STAMBENI OBJEKT
19 / 36
Dom: pet mjesta za brzi pregled
Najčešće opasnosti nalaze se ondje gdje svakodnevna navika susreće toplinu ili električnu energiju.
Izvori: dostavljena prezentacija; Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22.
MODUL 2 / VATROGASAC
KUHINJA
ulje i štednjak
GRIJANJE
peć i dimnjak
STRUJA
punjači i produžni kabeli
BALKON / PODRUM
zapaljive tekućine
IZLAZ
prohodan put van
Najprije zaštiti ljude i izlaz; zatim imovinu.
Notes: Zatražite jedan primjer iz vlastitog doma. Ne pretvarajte slajd u popis propisa; cilj je navika promatranja prostora.

## Slide 20
JAVNI OBJEKT
20 / 36
Mnogi korisnici, malo vremena
U školi, domu, trgovini ili dvorani posljedica raste ako ljudi ne vide izlaz ili opremu.
Izvor: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 15.-17. i 37.-41.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Evakuacijski put
Izlazi, hodnici i vrata moraju ostati prohodni i prepoznatljivi.
02
Oprema i uputa
Aparat i druga oprema moraju biti dostupni; osobe upoznate s postupanjem.
03
Vježba i odgovornost
Upoznati ljude s opasnostima i uvježbati postupanje prema organizaciji objekta.
PREVENCIJA JE ORGANIZIRANO PONAŠANJE, NE SAMO OPREMA NA ZIDU.
Notes: Povežite s člankom 15. Zakona: svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu boravka ili rada.

## Slide 21
UOČEN POŽAR U OBJEKTU
21 / 36
Dojava mora biti brza i korisna
Početni požar gasiti samo ako je to sigurno i postoji slobodan put povlačenja.
Izvori: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 11. i 18.; gov.hr, Kako dojaviti požar.
MODUL 2 / VATROGASAC
UPOZORI
osobe u neposrednoj opasnosti
DOJAVI
112 ili 193; mjesto i što gori
IZLAZ
sigurno napusti / usmjeri ljude
GASI
samo početni požar bez rizika
Ne vraćati se kroz dim. Ne odgađati dojavu radi samostalnog gašenja.
Notes: Objasnite sadržaj dojave: točna lokacija, što se vidi, jesu li osobe ugrožene, pristup i posebne opasnosti ako su poznate.

## Slide 22
OPREMA I PROHODNOST
22 / 36
Dostupno znači odmah uporabljivo
Oprema gubi svrhu ako je zaklonjena, neispravna ili joj nitko ne može pristupiti.
Izvori: Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN 101/11 i 74/13; Zakon o zaštiti od požara.
MODUL 2 / VATROGASAC
VATROGASNI APARAT
uočljiv i pristupačan
PROVJERI
vidljivost / pristup
HIDRANT / ORMAR
bez zapreka i oštećenja
PROVJERI
vidljivost / pristup
IZLAZ I PUT
bez skladištenja i zaključavanja
PROVJERI
vidljivost / pristup
Notes: Ne ulazite u izračun broja aparata. Za razinu Vatrogasac dovoljno je razumjeti zašto aparat mora biti ispravan, označen i slobodno dostupan.

## Slide 23
PRIMJENA U OBJEKTU
23 / 36
Dva prostora. Ista logika.
Polaznik određuje opasnost i prvu preventivnu mjeru.
Izvor: sadržaj izrađen prema ishodima Modula 2, NN 12/2025.
MODUL 2 / VATROGASAC
SCENARIJ A / STAN
Grijalica uz zavjesu
Ukloniti zapaljivi materijal od izvora topline i ne ostavljati uređaj bez nadzora.
SCENARIJ B / DOM
Kutije pred izlazom
Odmah osloboditi put evakuacije i održavati pristup opremi.
POVEZNICA
Najprije ukloni opasnost koja ugrožava ljude ili njihov siguran izlaz.
Notes: Razgovor provedite kao brzu provjeru: u jednoj rečenici opasnost, u drugoj radnja.

## Slide 24
PROTUPOŽARNA PREVENTIVA
24 / 36
04
Poljoprivreda i šumarstvo
Na otvorenom prostoru iskra brzo postaje događaj većih razmjera, osobito uz suhoću i vjetar.
TEORIJA / PREPOZNAJ - UKLONI - DOJAVI
MODUL 2
Notes: Povežite s lokalnim područjem: polja, rubovi šume, cestovni pojas i sezona žetve. Ne obrađujete taktiku gašenja, nego sprječavanje.

## Slide 25
POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO / PREGLED
25 / 36
Pet glavnih mjera na otvorenom prostoru
U sezoni suhoće preventivna mjera mora prethoditi paljenju, radu stroja i širenju vatre.
Izvori: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 43.; Program aktivnosti zaštite od požara RH 2026.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Zabrani rizično paljenje
Ne paliti korov i ostatke protivno lokalnim odlukama i zabranama; bez opušaka i žara.
02
Pripremi stroj i radilište
Očistiti naslage, pregledati vruće dijelove i ukloniti suhi materijal od izvora topline.
03
Ograniči širenje
Održavati pristupne puteve, prosjeke i obrađene površine prema planu i uvjetima prostora.
04
Osiguraj sredstva i dojavu
Na radilištu imati odgovarajuća sredstva; omogućiti brz pristup i točnu dojavu.
05
Pojačaj mjere pri riziku
Kod žetve i povećane opasnosti provesti procjenu, dežurstvo ili motrilačko-dojavnu službu.
Notes: Istaknite pet pojmova: zabrana, priprema, ograničenje, sredstva i pojačane mjere. Posljednji se veže uz članak 43. i žetvu kao primjer privremeno povećanog rizika.

## Slide 26
POLJOPRIVREDA
26 / 36
Žetva i suhi biljni ostatak
Stroj, gorivo i suha masa čine kombinaciju koja traži pregled i disciplinu.
Izvori: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 43.; Program aktivnosti zaštite od požara RH 2026.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
STROJ
čistiti naslage
pregledati vruće dijelove
02
GORIVO
puniti sigurno
bez izvora paljenja
03
OSTACI
bez nekontroliranog
spaljivanja
04
PRISTUP
osigurati prolaz
i ranu dojavu
U vrijeme povećane opasnosti mjere se pojačavaju, a rad se prilagođava uvjetima.
Notes: Spomenite da Zakon predviđa vatrogasno dežurstvo kod poslova koji privremeno povećavaju opasnost, kao što su žetve, prema procjeni i propisanim uvjetima.

## Slide 27
ŠUMARSTVO I OTVORENI PROSTOR
27 / 36
Jedna iskra, velik prostor širenja
Suha vegetacija i vjetar skraćuju vrijeme za reakciju; prevencija počinje ponašanjem ljudi.
Izvori: Program aktivnosti zaštite od požara RH 2026.; Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Bez paljenja u zabranjenim ili rizičnim uvjetima
Poštivati zabrane i odluke nadležnih tijela za otvoreni prostor.
02
Bez bacanja opušaka i žara
Vozilo, put, izlet i radovi nisu iznimka od osnovnog pravila.
03
Rano uočavanje i dojava
Dim ili plamen odmah prijaviti, s točnom lokacijom i pristupom.
PREVENTIVA KUPUJE VRIJEME PRIJE ŠIRENJA.
Notes: Napomenite da je Program aktivnosti za 2026. aktualni državni okvir posebnih mjera; fokus predavanja ostaje na ponašanju polaznika i ulozi lokalne zajednice.

## Slide 28
ULOGA VATROGASCA U PREVENTIVI
28 / 36
Vidjeti prije dojave
Dobrovoljni vatrogasac je i pouzdan prenositelj sigurnog ponašanja u svojoj zajednici.
Izvori: NN 12/2025, kompetencije programa; Zakon o zaštiti od požara, čl. 15.-17.
MODUL 2 / VATROGASAC
U DVD-u
pregled prostora,
opreme i izlaza
U zajednici
upozoravanje na
rizično ponašanje
U sezoni
opažanje, dojava,
spremnost postrojbe
Preventiva nije inspekcija: ona je odgovorna navika i pravodobno upozorenje.
Notes: Razjasnite granicu: polaznik uči prepoznati i postupati odgovorno, a stručne preglede i propisane kontrole provode ovlaštene osobe.

## Slide 29
ZAVRŠNI OBILAZAK
29 / 36
Devedeset sekundi za sigurniji prostor
Primijenite isti redoslijed u domu, dvorani, radionici ili spremištu.
Izvor: sinteza ishoda učenja Modula 2 prema NN 12/2025.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Izvor paljenja
Je li uklonjen ili nadziran?
02
Goriva tvar
Je li odvojena od topline?
03
Izlaz
Je li put slobodan?
04
Oprema
Je li dostupna i vidljiva?
05
Dojava
Znam li kome i što javiti?
Notes: Ovo je prijelaz na završnu provjeru. Zatražite od polaznika da zapamte redoslijed kao vlastiti kratki preventivni obilazak.

## Slide 30
PROVJERA RAZUMIJEVANJA
30 / 36
Pet pitanja prije završetka
Odgovori trebaju biti kratki: opasnost, mjera ili postupak.
Pitanja izrađena prema temama Modula 2 i korištenim službenim izvorima.
MODUL 2 / VATROGASAC
01
Koja su tri uvjeta potrebna za nastanak požara?
02
Navedi sedam obrađenih izvora paljenja.
03
Koje su glavne mjere zaštite u objektu?
04
Koje su glavne mjere zaštite u poljoprivredi i šumarstvu?
05
Kako postupaš kada uočiš požar?
Notes: Postavite svih pet pitanja prije prikazivanja odgovora. Kod točnih odgovora tražite i konkretan primjer iz svakodnevice.

## Slide 31
PROVJERA ZNANJA / PITANJE 01
31 / 36
Koja su tri uvjeta potrebna za nastanak požara?
Razmisli, zatim provjeri odgovor.
Izvor: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 1.; poveznica s osnovama gorenja.
MODUL 2 / VATROGASAC
ODGOVOR
01
Goriva tvar, kisik i izvor paljenja.
ZAŠTO JE VAŽNO
Preventiva najčešće djeluje tako da ukloni izvor paljenja ili odvoji gorivu tvar.
Notes: Neka polaznici daju po jedan primjer za svaki uvjet u stvarnom prostoru.

## Slide 32
PROVJERA ZNANJA / PITANJE 02
32 / 36
Navedi sedam obrađenih izvora paljenja.
Razmisli, zatim provjeri odgovor.
Izvori: dostavljena prezentacija; sadržaj Modula 2 prema NN 12/2025.
MODUL 2 / VATROGASAC
ODGOVOR
02
Otvoreni plamen; žar i pušenje; vruće površine; električna energija; mehanička iskra; statički elektricitet / munja; kemijska reakcija / samozagrijavanje.
ZAŠTO JE VAŽNO
Izvor se uklanja ili odvaja od gorive tvari prije nego energija prijeđe u zapaljenje.
Notes: Tražite da polaznik uz najmanje tri izvora navede i konkretan primjer iz stvarnog prostora.

## Slide 33
PROVJERA ZNANJA / PITANJE 03
33 / 36
Koje su glavne mjere zaštite u objektu?
Razmisli, zatim provjeri odgovor.
Izvor: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 10., 15.-18. i 37.-43.
MODUL 2 / VATROGASAC
ODGOVOR
03
Spriječiti nastanak i širenje, osigurati evakuaciju, omogućiti dojavu i početno gašenje te organizirati ljude.
ZAŠTO JE VAŽNO
Ljude štiti sustav mjera: prohodan izlaz, dostupna oprema i poznato postupanje u opasnosti.
Notes: U odgovoru tražite barem jedan praktični primjer: slobodan izlaz, dostupan aparat ili uklonjen izvor paljenja.

## Slide 34
PROVJERA ZNANJA / PITANJE 04
34 / 36
Koje su glavne mjere zaštite u poljoprivredi i šumarstvu?
Razmisli, zatim provjeri odgovor.
Izvor: Program aktivnosti zaštite od požara RH 2026.; Zakon o zaštiti od požara, čl. 43.
MODUL 2 / VATROGASAC
ODGOVOR
04
Bez rizičnog paljenja; pripremljen stroj i radilište; ograničeno širenje; sredstva i dojava; pojačane mjere pri riziku.
ZAŠTO JE VAŽNO
Kod žetve i povećane opasnosti zakon predviđa dodatne organizacijske i tehničke mjere.
Notes: Povežite pitanje sa žetvom: čišćenje stroja, pristup, sredstva za gašenje i vatrogasno dežurstvo prema riziku.

## Slide 35
PROVJERA ZNANJA / PITANJE 05
35 / 36
Kako postupaš kada uočiš požar?
Razmisli, zatim provjeri odgovor.
Izvori: Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 i 114/22, čl. 11. i 18.; gov.hr, Kako dojaviti požar.
MODUL 2 / VATROGASAC
ODGOVOR
05
Upozori ugrožene, odmah dojavi na 112 ili 193 i gasi samo početni požar ako je sigurno.
ZAŠTO JE VAŽNO
Pravodobna dojava i slobodan put povlačenja imaju prednost pred rizičnim samostalnim gašenjem.
Notes: Tražite od polaznika da u dojavi navedu mjesto, što gori, ugrožene osobe i poznate opasnosti.

## Slide 36
ZAKLJUČAK
Prepoznaj.
Ukloni.
Dojavi.
Preventivna mjera prije požara
vrijedi više od zakašnjele reakcije.
IZVORI
NN 12/2025
Program temeljnog osposobljavanja
Modul 2 / Protupožarna preventiva
Zakon o zaštiti od požara
NN 92/10 i 114/22
Pravilnik o vatrogasnim aparatima
NN 101/11 i 74/13
Program aktivnosti zaštite od požara
od interesa za RH u 2026.
gov.hr / Kako dojaviti požar
Dostavljena prezentacija:
Protupožarna preventiva vatrogasci
Provjeriti važeće lokalne odluke i interne upute prije izvođenja.
Notes: Zaključite rečenicom: polaznik nakon ovog predavanja mora znati primijetiti opasnost i poduzeti prvu sigurnu mjeru. Izvori su navedeni za pripremu i daljnju provjeru.